附件

2020年房屋建筑工程第三季度安全检查情况汇总表

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高明区 | 鑫创科技园D区5#商业、8、9、12、13、15-22#住宅、24#门卫室及地下室 | 9月25日 | 建设单位：广东鑫创科创智谷发展有限公司 | 未落实工完场清，建筑垃圾未及时归堆。 爬架首层底部未封闭处理；悬挑脚手架开口处未设连续横向加强斜撑；8#楼样板房处的外脚手架未按规范搭设。 部分窗洞安装窗框后未及时恢复临边防护设施。 电缆沿脚手架敷设，二级电箱前积水，部分分配电箱有设置插座现象。 楼板的布料机爬升洞口、材料传递洞口防护不及时。 施工升降机首层入口侧防护不符合要求； （以上为抽查8#楼发现的问题） 7.12#楼17层以上施工电梯口与电梯口未设临边防护。 8.未建立汛期责任人带班值班制度，排水措施不到位，地下室及塔吊基础积水严重。 9.部分架子工操作证过期。 | / | / |
|  |  |  |  | 监理单位：广东财贸建设工程顾问有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：中建三局第二建设工程有限责任公司 |  |  |  |
| 2 | 高明区 | 高明区中心城区第二污水处理厂配套管网建设工程 | 9月25日 | 建设单位：佛山市高明区水利投资建设有限公司 | 现场围挡不整齐美观。 作业井未挂设井号标识牌，临边护栏不稳固，上下井爬梯防护不严。 小型龙门吊无安装（拆卸）方案、验收、保养等资料，且未办理进场报验报审手续。 深基坑专项方案未按专家评审意见落实审批手续。 | 佛建质[2020]006号 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：佛山市自来水工程有限公司 |  |  |  |
| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| 3 | 三水区 | 恒大梓林花园（1-6栋、公建5栋、商业7-8栋、1-5号电房、幼儿园及警卫室） | 9月27日 | 建设单位：佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 外脚手架断口处没设置连续“之”字加强斜撑；施工升降机卸料平台与外脚手架有混搭现象，且无“之”字加强斜撑；剪刀撑与立杆交接处没采用悬旋扣件连接，部分扣件螺母扭矩严重不足。 部分电梯井、楼梯边防护因施工所需被拆除后未及时恢复；6#楼18层部分洞口未封闭，外脚手架与建筑物间间距过大未采取防护措施；电梯井道内防护不严；施工升降机卸料平台两侧防护不严，搭设施工升降机卸料平台作业处无临边防护措施。 部分悬挑脚手架钢梁锚固长度不足，小于1.25倍悬挑长度。 钢筋加工棚用电管理混乱，电缆随意拖地，机械机具未设置专用开关箱、无防雨措施；未挂设操作规程牌；钢筋冷拉区未设置防护隔离设施。 6-2#施工升降机未设置专用开关箱，动力与照明未分开，漏电开关参数不符合规要求，未接防雷；层门设置高度小于1.8米。自检表无结论、日期；未做到“一机一档”。 塔吊资料不齐，自检表无结论、日期及相关数据。附着未有承载力复核验算；附着杆、吊钩无合格证。 存在消防栓无水，部分灭火器过期现象；氧气瓶、燃气瓶存放混乱；无电动车充电专区。 饭堂无食材管理台账及票据；管理人员饭堂未办理餐饮卫生许可证；作业人员工作期间无戴口罩。 工地道路有积尘现象，次门洗车槽破损且无冲洗设施， 楼面未落实工完场清。 未委托第三方进行灭杀蚊虫，且无任何消杀记录。 未开展三防应急演练。 | 佛建质[2020]007号 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：珠海市城市开发监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：深圳市建筑工程股份有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 禅城区 | 岭南大道以西、澜石二路北侧地块项目 | 9月27日 | 建设单位：佛山市百益置业有限公司 | 脚手架：①悬挑脚手架第二道悬挑未安装卸荷装置。②悬挑钢梁压环有松动现象，且普遍存在锚固长度不足现象。③外脚手架连墙件拉顶安装滞后。④23层悬挑脚手架底部未封闭。 扬尘防治：外立网受污染的较多。 机电①钢筋加工场设置的开关箱位置、高度不符合规范要求。②钢筋加工机械设备未办理验收手续。③钢筋冷拉区未设置防护隔离区。④用电设备检查记录表填写不真实。 有限空间作业：未按有限空间作业方案要求落实作业审批手续，检查地下室模板拆除无审批手续。 消防安全：消火栓配置的水带不符合规范要求；工地未设应急疏散指示标志；工人宿舍无电动车充电专区，存在使用大功率电器现象；氧气瓶存放混乱。 | / | / |
|  |  |  |  | 监理单位：广州市华建兴建设监理顾问有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：湖南省郴州建设工程集团有限公司 |  |  |  |
| 5 | 南海区 | 广佛新世界花园尚璟1栋幼儿园、2-14栋工程 | 9月28日 | 建设单位：佛山乡村房地产开发有限公司 | 脚手架：脚手架断口处未设“之”字加强斜撑，卸料平台与外架混搭；施工用水、用电管线电缆沿脚手架敷设；架体与建筑物间间距过大没采取防护措施。 模板工程：框架梁下模板支架采用扣件受力，而且无防滑双扣件；有高大模板搭设施工，未开展高大模板应急事故演练。 警示标志：安全警示牌严重不足。 防汛：未落实汛期责任人带班值班制度；地下室积水严重，抽水泵电源线接驳口泡水。 塔吊：开关箱漏电参数不符合30mA×0.1s要求。 临时用电：①配电房通道不畅，杂草丛生。②变压器周作防护。③生活区没设置电动自行车充电专区。 登革热防控：无制定专项方案；未见8月、9月份消杀蚊虫记录。 扬尘污染防治：无洒水记录；出土区钢板铺设路面有泥土洒漏象。 施工消防：施工临时消防给水管径<DN100。 | / | / |
|  |  |  |  | 监理单位：广东海外建设咨询有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：上海建工四建集团有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 南海区 | 狮山城市快速一号路燃气主干管工程（光明市场至三水交界段） | 6月18日 | 建设单位：佛山市南海燃气发展有限公司 | 项目不存在有限空间作业场所，未发现相关问题。 | / | / |
|  |  |  |  | 监理单位：成都万图工程监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：黑龙江牡安建设集团有限公司 |  |  |  |
| 7 | 顺德区 | 优仕汇公馆 | 9月29日 | 建设单位：佛山市顺德区乐从镇葛岸股份合作经济社 | 脚手架：①首层、顶层安全网未及时满挂封闭。②首层平桥高度大于2米，无设内防护栏杆。③施工卸料平台与脚手架开口处未搭设防护栏杆。 扬尘防治：雾炮机未安装就位；裸露骨料堆未及时覆盖。 机电：①钢筋加工场未设置防护措施。②变压器周边杂草太多，通道不畅。③消防泵周边未做防护，其开关箱中漏电开关参数不符合规范要求；消防泵的取电方式不符合规范要求。 塔吊：开关箱漏电参数不符合规范要求。 有限空间作业：对有限空间作业场所辩识后未建立管理台账，未落实相关责任人；专项方案欠应急救援物资清单、无作业审批制度或要求；未开展应急演练。 汛期安全：未开展应急演练。 预防登革热：未按要求委托第三方进行消杀蚊虫，相关防控宣传欠缺。 | 佛建质[2020]008号 | / |
|  |  |  |  | 监理单位：佛山市建辉监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东祺商建设集团有限公司 |  |  |  |