附件

# 2021年第一季度质量安全巡查情况汇总表

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禅城区 | 佛山市颐养院 | 3月3日 | 建设单位：佛山市民政局 | 质量问题 抽查发现4#楼混凝土外观存在一般性缺陷，如柱脚蜂窝、麻面、楼板有几处裂缝。 安全问题 梁板模板支撑与方案出入较大；支撑体系与外排栅混搭。 悬挑式卸料平台钢丝绳和主体结构的连接方式与方案不符。 抽查发现2#楼作业面外脚手架搭设滞后，防护未到位，要求暂停作业。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：四川同创建设工程管理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：中国建筑第四工程局有限公司 |  |  |  |
| 2 | 南海区 | 南海区体育中心项目第一标段 | 3月10日 | 建设单位：佛山市南海有为百越文化有限公司 | 质量问题 墙体抹灰有露网现象； “一”字墙末端没有设构造柱。 混凝土斜柱观感质量差。 安全问题 体育馆高支模脚手架稳定措施严重不足； 游泳馆外脚手架受屋面龙骨干扰，平桥板缺失；首层未挂安全网，没设专用出入口。 外脚手架上下施工梯出入口无防护棚。 游泳馆屋面作业临边防护措施不到位，水平洞口防护不到位。 现场消防栓设置不足，动火作业无设专人监护。 电焊机无二次降压保护装置。 部分开关箱无接PE线。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 南海区 | 越秀冷链物流项目 | 3月16日 | 建设单位：广州灰砂砖厂 | 材料库外脚手架欠缺剪刀撑，大横杆、小横杆及连墙件有拆除现象。 落地式脚手架内侧无竖向剪刀撑。 冷库、材料库的电梯井防护缺失。 临时用电不规范，存在使用黄绿双色线作相线、不接保护零线的现象。 文明施工混乱，垃圾乱堆乱放。 使用袋装水泥。 | 佛建巡[2021]015号 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东省建筑工程监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广州工程总承包集团有限公司 |  |  |  |
| 4 | 顺德区 | 北滘镇上僚村污水收集工程 | 3月17日 | 建设单位：佛山市顺德区北滘镇土地发展中心 | 沉井施工未按专项施工方案实施，无设围蔽止水桩。 未对专项方案开展分部分项工程技术交底。 未设置有限空间警示标志及危险告知牌；未开展有限空间作业应急救援演练。 沉井临边防护栏杆设形同虚设。 | 佛建安责[2021]001号 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东建友工程建设监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东天恒建设工程有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 高明区 | 广东职业技术学院高明校区二期 | 3月25日 | 建设单位：广东职业技术学院 | 质量问题 未及时办理防雷接地及安装工程检验批、分项工程验收。 防雷检测记录手册未留在施工现场备查。 标养室温湿度控制不符合要求。 安全问题 学生公寓楼梯临边防护不严。 学生公寓外脚手架断口处无连续横向斜撑。 电缆穿越外脚手架及沿脚手架搭设。 悬挑脚手架有立杆采用驳接方式连接现象。 饭堂外脚手架无连墙件、抛撑等稳定措施。 饭堂高支模立杆自由端长度过长，受力横杆无防滑锁紧措施，有以单根钢管作支托龙骨现象，支撑系统外侧未设剪刀撑。 介木机无专用开关箱，传动机构无防护措施。 抽查发现1名司索工操作证过期。 物料提升机双向对讲系统不完善。 临时用电系统第二、第三级配电箱的漏电开关参数不符合要求。 其它问题 食堂1人无提供健康证，雪柜内冷冻肉类无标识，未提供食材购进记录台账及相关票据检查。 施工现场地下室顶板及东面路面积尘较多，且无及时洒水保湿。 三防（气象灾害）应急预案不完善。 | 佛建巡[2021]012号 | 扣施工单位诚信15分 |
|  |  |  |  | 监理单位：广东工程建设监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广州工程总承包集团有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 高明区 | 佛山市高明水厂扩建工程 | 3月25日 | 建设单位：佛山水业集团高明供水有限公司 | 质量问题 部分钢筋（佛冈）未经检验。 桩基承载力报告仅提供临时报告。 安全问题 “老水池”基坑的灌注桩成孔施工至设计深度及钢筋笼完工后必须履行相关验收程序后方可进入下一步工序。 现场基坑监测的水位及斜测管有损坏，需尽快予以修复，保持监测至基坑完工。 小于5米深的部分基坑，周边排没有水沟。 沉淀池外脚手架一侧堆放大量钢筋。 外架小横杆与扫地杆位置错。 沉淀池模板支撑方案中，模板支撑图纸模糊、部分位置无具体尺寸。 部分分项工程脚手架最大高度17米，脚手架没有编专项方案，在分项工程方案内有部分内容。 安全网送检报告中的厂家与现场不一致。 监理细则中有部分方案未指明具体施工位置，应予以明确。 部分资料没与施工进度同步，部分检验批尚未有监理签名，未有签署日期。 无三防应急预案。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东德正工程管理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：中铁四局集团有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 禅城区 | 禅城区紫洞路东侧、湖涌路停车场北侧地块商住项目 | 3月25日 | 建设单位：佛山市祥辉房地产有限公司 | 质量问题 混凝土楼板有脚印，柱脚有蜂窝等明显外观缺陷。 未提供防雷和接地安装工程相关质保资料。 雷电防护装置隐蔽工程检测手册中施工单位、监理单位未及时签名确认。 安全问题 悬挑式卸料平台钢梁锚固尾端长度不足。 电梯井未按垂直方向每隔10米设置1道水平防护设施。 模板支撑不按方案实施。 抽查发现1#楼施工安全通道不畅通。 A4#楼施工升降机首层随意设置进料口，未设层门。 钢筋冷拉区未设防护隔离措施。 临时用电方面部分开关箱漏电开关参数不符合规范要求。 存在保护零线未采用黄绿双色线或未接PE线现象。 1#楼临时消防栓没有每层设置。 存在基坑边集中堆载现象。 三、其它问题 施工区内道路积尘严重，48小时不施工裸土未按要求覆盖。 | 佛建巡[2021]011号 | 扣施工单位诚信5分 |
|  |  |  |  | 监理单位：广东粤能工程管理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：福建宏盛建设集团有限公司 |  |  |  |
| 8 | 禅城区 | 江湾三路污水管网工程 | 3月25日 | 建设单位：佛山市禅城区盈浩排水建设管养有限公司 | 基坑监测专项方案论证专家签名的结论表现场检查未见； 旋喷桩施工记录，现场检查未见。 现场第三方监测未完成布点。 查监理例会记录，项目经理未全到位。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东德正工程管理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东省六建集团有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 三水区 | 车间三、宿舍A（ID号：5789） | 3月26日 | 建设单位：立高食品股份有限公司 | 一、质量问题 无防雷及接地安装工程相关资料。 防水材料存在先批准使用后检验的情况。 钢筋台账不完善。 二、安全问题 建筑物首层段落地式钢管扣件脚手架缺连墙件、抱柱等稳定措施。 脚手架平桥内侧无拦腰杆。 落地式卸料平台缺水平剪刀撑、竖向剪刀撑。 高支模支撑系统水平横杆及竖向剪撑欠缺较多。 部分配电箱未接保护零线或保护零线非黄绿专用线。 电线电缆沿脚手架敷设。 部分配电箱无防雨棚和操作平台，且未配灭火器。 1#塔吊安装方案无基础平面定位图、附墙安装大样图。 塔吊主电缆直接绑在上下爬梯上。 塔吊验收报告有不合格项没整改。 2#塔吊附墙预埋件做法与方案不符。 2#塔吊基础地线使用二级螺纹钢作地线。 三、其它问题 施工场内有散骨料堆无覆盖，脚手架安全网有挂尘现象。 未制定食品安全管理制度，开设4个厨房，均无办理食品卫生许可证，仅1人有健康证。 三防（气象灾害）应急预案不完善。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：河南永磊建设工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东汇江建设工程有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 三水区 | 三水区2020年污水管网建设工程（芦苞、大塘片区）第一标段 | 3月26日 | 建设单位：佛山市三水区水利投资建设有限公司 | 质量问题 有钢筋送检报告不合格，未见复检、退场资料。 未见砂浆、砂材料检测报告及钢筋焊接工艺试验报告。 PE管检测不合格，未见退场资料。 二、安全问题 检查井没有按大样施工，爬梯选用材料与通知不符，施工单位没有如实回答施工进度。 施工单位部分施工方案编制、审核人未签名，监理单位却已通过报审；监理单位的资料都是打印，中间没有签字，只有封面签字，超过5米的管沟没有详细记录；监理单位例会记录混乱；监理日志内里未签名，记录不能反映施工现场情况 有限空间作业场所未设置警示标志和危险告知牌。 未开展有限空间作业应急救援演练。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广州市市政监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东金辉华集团有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 南海区 | 华顺商园酒楼、商业楼一至四、洒店A | 3月26日 | 建设单位：佛山市南海区大沥镇钟边村北二股份合作经济社 | 一、质量问题 商业楼4#个别柱脚有蜂窝、麻面现象。 同条件砼试块未标注成形日期。 酒店A砌体未按设计要求设置构造柱，砌体质量差。 洒店A有梁底露筋现象，卫生间未按设计要求留置等电位连接端。 安全问题 商业楼4#落地式钢管脚手架连墙件、抱柱等稳固措施不足；平桥内侧缺临边防护拦腰杆。 脚手架断口处立杆变形，且无竖向连续横向斜撑。 悬挑式卸料平台出入口平桥无满铺，两侧无围护，部分预埋螺杆偏短。 6米高模板支架纵、横竖向剪刀撑不足；部分板底支撑与方案不符。 电梯井、楼梯平台临边防护不到位，防护设施未定型化、标准化。 1#塔吊安装方案简单，不能指导施工，无附墙杆支座大样图；基础积水。 1#施工升降机基础没按方案施工，基础设于地下室顶板上没有按方案要求回顶；笼顶应急开关失效。 4#物料提升机附墙杆没按方案安装；缆风绳地锚设置不合理，缆风绳设在施工道路边，没设置警示标志和防磁撞措施且欠1道缆风绳；井字架首层前后同时开设出入口。 部分开关箱未按“一机、一闸、一漏、一箱”设置；有电缆拖地现象。 未提供有限空间应急救援演练记录。 三、其它问题 扬尘治理措施落实不到位，室内积尘严重，建筑垃圾未归堆覆盖处理。 | 佛建巡[2021]010号 | 扣施工单位诚信分5分 |
|  |  |  |  | 监理单位：佛山市中立建设监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东华鼎建筑工程有限公司 |  |  |  |

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 南海区 | 佛山市南海区里水河流域治理项目（鹤峰、共同、和顺截污管网工程） | 3月26日 | 建设单位：佛山市南海区蓝湾水环境投资建设有限公司 | 一、质量问题 未提供D500井盖质量证明文件。 二、安全问题 工程基本完工，未发现问题。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：佛山市顺德建设监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广州市第二市政工程有限公司 |  |  |  |
| 13 | 顺德区 | 顺德农商银行大厦 | 3月29日 | 建设单位：广东顺德家村商业银行股份有限公司 | 质量问题 无混凝土进场检验记录。 混凝土试件管理混乱，标养室内大量试件过期，未过期的则未进室养护。 个别柱脚有蜂窝麻面。 钢筋场材料标识不清。 5. 雷电防护装置隐蔽工程检测手册中施工单位、监理单位未及时签名确认。 安全问题 落地式钢管扣件脚手架高处平桥内侧无防护拦杆。 电缆有沿脚手架搭设的现象。 局部架体断口处未设置连续横向斜撑 大堂结构设计变更（增设大梁）后，原高大支模方案未及时修改调整。 大堂高新增大梁的梁底支撑架顶步缺水平拉杆及水平剪刀撑；梁底支撑材料与方案不符。 高大支模托梁水平杆欠缺防滑扣；抽测扣件扭紧力矩严重不足。 高大支模架体纵、横竖向剪刀撑设置不到位，且未连续设置。 电梯井道防护未标准化、定型化。 1#塔吊开关箱未设于方便操作的位置；使用登记牌未挂于显眼处。 2#塔吊专用开关箱漏电保护器参数不符合要求。 有限空间作业方案对有限空间场所辨识不全，缺消防水池等；未制定作业审批制度；未开展应急救援演练。 三、其它问题 1. 三防（气象灾害）应急预案不完善。 | 佛建巡[2021]009号 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东省城规建设监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：中国建筑第六工程局有限公司 |  |  |  |
| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| 14 | 顺德区 | 金陡涌水系黑臭水体综合整治项目截污工程 | 3月29日 | 建设单位：广东顺控环保水务有限公司 | 一、质量问题 未见砂浆、防水材料送检报告 二、安全问题 第三方《观测点沉降量一览表》用电脑打印名字，未见签名。 深基坑论证方案，单位意见未完整。 应急演练记录缺乏图片记录，只有一次有图片。 部分资料中，项目经理签名疑用签名章或套打代替。 | / |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广州珠江工程建设监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位：中交上海航道局有限公司 |  |  |  |