附件

2021年上半年房屋建筑施工质量安全生产专项整治督查问题汇总表

| 序号 | 受检项目（单位） | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禅城区佛山一环东侧、弘德北路西侧、横三路北侧地块商住项目二期（8-18号楼及地下室） 建设单位：佛山市粤茂房地产开发有限公司 监理单位：浙江正和监理有限公司 施工单位：中建三局第三建设工程有限责任公司 | 1.建设单位尚未委托有相应资质的雷电防护装置检测单位开展检测工作； 2. 13#楼5层柱防雷引下线不符合图纸要求； 3.后浇带部位回撑不及时，支撑方法不恰当； |
| 2 | 南海区美立方南苑1-3、5-7号楼 建设单位：佛山市合成房地产有限公司 监理单位：佛山市禅建监理有限公司 施工单位：佛山市房建集团有限公司 | 人防门吊环有漏埋、埋错现象； 地基基础分部工程未及时办理验收； 坚向结构有错台现象； 监理单位未执行平行检验，旁站方案与现场有不符合的情况； 后浇带支撑不及时； 质保资料与工程进度不同步； |
| 3 | 顺德区德胜体育中心工程（一标） 建设单位：广东顺德中心城区投资开发有限公司 监理单位：广东省建筑工程监理有限公司 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司 | 游泳馆结构楼板裂缝较多； 游泳馆一钢柱柱脚和支座间隙缝过大； 人防地下室顶板有多个预留设备吊装孔，无设计封堵措施； 监理单位对质量问题的整改没有做到逐一复查、审核。 |
| 4 | 高明区钧明悦广场 建设单位：高明区钧明商业管理有限公司 监理单位：广东东远建设工程管理有限公司 施工单位：浙江左科环境建设有限公司 | 人3#楼多幅剪力墙有贯通裂缝；墙脚漏浆、蜂窝、麻面现象较普遍； 3#楼9屋墙柱、10层板钢筋安装丰在以下问题： 剪力墙水平布钢筋间距不均匀，多处间距大于20CM; 剪力墙及板板筋漏扎、跳扎现象普遍； 不同标号砼分隔网安装不符合规范要求； 个别梁二排底筋未沉放到位； 墙柱钢筋连接方式与图纸不符； 3. 未经建设单位签署防雷检测合同； 4. 防雷工程未办理检验批及隐蔽工程验收手续； 5. 同条件混凝土试块管理不到位，随意乱放，数量不足； 6. 多处人防墙体和顶板存在消防和电气管道后期钻孔； |

| 5 | 三水区江南新区四期工程香樟绿韵B区1栋~4栋及地下室二区工程 建设单位：三水区高富地产开发有限公司 监理单位：广东重工建设监理有限公司 施工单位：广东汉兴建设工程有限公司 | 传料口处受力钢筋被截断；悬挑梁箍筋开口放置错误； 砌体拉结筋不符合图纸要求； 样板引路展示区和施工进度不符合； 负一层个别结构构件有偏位； 监理单位对现场质量监理、验收、资料审核把关不严，管理缺位；尽快确定防雷检测单位，签定检测合同； |
| --- | --- | --- |