佛山市装配式混凝土建筑技术指引（试行）

根据住房和城乡建设部《装配式建筑评价标准》（GB/T51129-2017）、《装配式混凝土建筑技术体系发展指南（居住建筑）》和广东省《装配式建筑评价标准》(DBJ/T15-163-2019），结合我市实际情况，制定本技术指引（试行）。

一、技术体系构成

|  | 主要技术 | 应用工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金模板 | 铝合金模板 | 对应Q2a，比例≥80%，5分 |
| 2 | 全混凝土外墙 | 外墙全混凝土现浇 |  |
| 3 | 装配式内隔墙 | ALC墙板、轻质混凝土墙板 | 对应Q2c，比例≥50%，5分 |
| 4 | 附着式升降脚手架 | 爬架 | 属于绿色施工Q63内容 |
| 5 | 穿插施工 | 主体阶段装修户内穿插施工 | 提高施工效率，缩短工期 |
| 6 | 装配式装修 | ①高精度结构楼地面+地砖薄贴 | ②管线明装 | 全装修对应Q3a，6分； ①对应Q3b，比例≥70%，6分； ②对应Q3e，50%≤比例≤70%，4～6分； ③对应Q3c，70%≤比例≤90%，3～6分； ④对应Q3d，70%≤比例≤90%，3～6分； ⑤对应Q2b，50%≤比例≤80%，2～5分。 |
|  |  | ③集成厨房 | ④集成卫生间 |  |
|  |  | ⑤XPS内保温板 |  |  |
| 7 | 适度预制 | ①楼梯、梯段隔墙 | ②叠合楼板 | 对应Q1b和Q51b，合共不低于20分 |
|  |  | ③空调板 | ④外墙板 |  |
|  |  | ⑤阳台 | ⑥梁 |  |

注：对应是指对应广东省标准《装配式建筑评价标准》(DBJ/T15-163-2019）。

二、技术体系优势

本技术体系的优势在于“三提两减”，即提高质量、提高安全、提高效率，减少用工、节能减排。具体表现在：

提高质量。预制构件部品通过集成化设计，工厂化生产，现场装配化施工，实体精度以及观感质量等明显高于现场浇筑。

提高安全。把大量现场手工作业移到工厂流水线生产，现场只需浇筑拼装即可，减少了工地安全事故发生率。

提高效率。预制占比大，施工模式从现场手工转变为吊装拼装，简单易控，如整体卫浴两个工人只需6～8小时即可安装完成。

减少用工。部品构件通过工厂化生产，现场装配化施工，手工作业减少，用工数量比传统大幅度降低。

节能减排。通过构件部品的使用，墙面、地面、顶棚表面精度均达到装饰面的标准，实现了免抹灰。装配式装修通过干法施工，无湿作业减少了材料损耗，达到了节能减排的目的。

三、住宅结构体系

1、竖向承重结构现浇

2、水平向结构叠合

3、非承重结构预制

四、主要技术

（一）铝合金模板

1. 工艺方面：模板于工厂统一进行标准化生产；质轻强度高，方便运输安装，节省人工；提升工效，二次结构可以一次施工，安装更准确、便捷、高效。

2. 成本方面：施工工期短，可大大节约管理成本；

铝模板可反复使用120 次以上，综合成本低。

3. 环境保护方面：现场无施工垃圾；铝模材料为可循环利用材料，符合环保要求。

（二）全混凝土外墙

1.工艺方面：外墙整体采用铝模现浇，相较传统木模砌筑工艺，精度大大提高，可实现取消抹灰；外墙原砌筑部位改为混凝土结构，从源头解决薄弱部位渗漏问题。

2. 质量方面：减少人为因素造成的质量差异化问题；可有效解决传统工艺产生的开裂、渗漏、空鼓等质量通病。

3. 环保方面：施工现场无湿作业、减少建筑垃圾的产生。

（三）装配式内隔墙

1.工艺方面：标准化生产，产品精度高，提高质量；

内墙免抹灰，减少空鼓开裂，取消湿作业。

2. 成本方面：安装简单，减少人工费用；施工周期平均比砌筑抹灰减少技术间歇时间40余天。

3. 环保方面：相比砌筑，现场污染更少。用专用粘结剂连接墙板，显著减少用水用沙。

（四）爬架

1. 工程方面：搭设简单，仅需4.5层，且拆装时间少。

2. 安全方面：完全封闭，保障工人人身安全；

3. 提效方面：可以在爬架中完成外立面各种作业，为穿插提效的有效开展提供了最基础的保障；

（五）装修穿插施工

在保证现场作业人员的生命安全以及楼体质量的前提下，通过技术手段与精细化管理，当上部主体结构在施工的同时，下部楼层内部开始装修穿插施工，将每项作业工序和作业时间固定，实现单工种流水作业，有效缩短整体工期。

（六）装配式装修

装配式装修是一种标准化、集成化、模块化的装修模式，是设备和管线集成化的技术应用。

应用工艺：高精度楼地面+薄贴地砖、干法内保温、集成卫生间、集成厨房、管线分离。

优势好处：1、施工方面：结构体与管线分离，便于二次装修；装修采用集成产品，减少对人工的依赖，一套工具可安装完成。 2、质量方面：部品工厂生产，精度高、尺寸准，整体质量远优于传统工艺；采用集成产品代替湿作业，减少传统工艺空鼓、开裂、渗漏等质量通病。3、环保方面：装配式装修可减少环境污染，为业主提供安全环保的室内环境。

（七）适度预制

适度预制是在技术成熟的基础上，去应用可以提高质量、提高效率、减少人工、绿色环保的预制构件。

目前应用情况：预制楼梯、预制叠合楼板、预制梯段墙板、预制内墙板、预制外墙板、预制阳台、预制空调板

优势好处：1、施工方面：由工厂加工预制构件，减少劳动力，大幅降低建筑工程生产成本；2、质量方面：预制构件统一在工厂完成标准化的制作和养护，质量有保障；3、环保方面：施工现场建筑垃圾大幅减少，降低环境污染，促进行业转型升级。