附件

建筑施工质量安全生产专项整治督查问题汇总表

| 序号 | 受检项目（单位） | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禅城区文华郦苑（建设单位：佛山市深泰天福置业发展有限公司，施工单位：中建二局第一建筑工程有限公司，监理单位：佛山市建辉监理有限公司） | 现场样板引路滞后。 土方回填工程没严格按规范要求进行。 钢筋工程双层板筋间距保障措施不足。 钢筋场材料没有标识。 电缆有沿脚手架敷设的现象。 总配电箱部分漏电开关参数不符合规范要求。 楼梯临边防护不到位，作业面楼层没有消防疏散通道。 |
| 2 | 南海区越秀星汇瀚府15、16栋（建设单位：佛山市南海区越秀房地产开发有限公司，施工单位：中国建筑第五工程局有限公司，监理单位：广州越秀地产工程管理有限公司） | 高大模板未按方案施工。 卸料平台未按方案要求搭设。 标准养护室管理不到位，温湿控失效。 混凝土材料进场未及时办理验收手续。 总监签名有代笔现象。 |
| 3 | 顺德区电建泛澋公馆（一期）2-13座、小区入口、地下室、（二期）商业1座、（三期）1座（建设单位：佛山泛澋置业有限公司，施工单位：中国水利水电第九工程局有限公司，监理单位：广东立德建设监理有限公司） | 未设置标准养护室。 砌体工程构造柱钢筋安装不规范，砌体转角处不按规范要求砌筑，分项工程技术交底无针对性，与实际施工不符。 钢筋场材料无标识。 1#塔吊吊钩防脱绳装置失效，起吊丝绳达到报废要求仍使用。 特种作业人员持非建设主管部门发的证上岗。 悬挑脚手架未完成已投入使用，须停止施工进行完善。 总配电箱漏电开关参数不符合规范要求。 外脚手架与建筑物间距离过大未作防护，且未按要求设置水平防护网。楼梯边防护不严。 卸料平台设置不符合规范要求，且有超载现象。 电线电缆乱拉乱接，施工机具无配专用开关箱现象严重。 |
| 4 | 高明区君御海城六期21、22、23、25号楼及地下车库（建设单位：佛山市高明富逸湾实业开发有限公司，施工单位：珠海市建设集团有限公司，监理单位：广东竞成工程项目管理有限公司） | 砌体工程没有留置砂浆试块，现场没有标准养护室。 现场没有设置样板引路。 没有提供主楼沉降观测记录或报告。 填充墙砌体砌块没办理报验报审手续便投入使用。 填充墙砌体分项工程质量技术交底内容非加气混凝土砌块砌筑工程内容。 |
| 5 | 三水区招商越园一期（7座、8座、9－10座、12座、13-14座、15-16座及地下室一期） （建设单位：佛山招商中环房地产有限公司，施工单位：浙江中垚建设有限公司，监理单位：深圳现代建设监理有限公司） | 总配电箱漏电开关参数不符合规范要求。 4#塔吊有两种规格的附着装置，现场只提供一种规格的合格证，涉嫌使用非原厂的构配件。 塔吊吊斗的钢丝绳有断股现象，应报废处理。 施工层材料传递孔未进行防护。 标准养护室养护条件不符合要求，试件留置记录混乱。 监理旁站记录7号楼三层墙柱混凝土强度等级与设计不符。 钢筋场无材料标识。 |