附件

建筑施工质量安全生产专项整治督查问题汇总表

| 序号 | 受检项目（单位） | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禅城区拆迁（征收）安置房建设工程（建设单位：禅城区国土城建和水务局，施工单位：中兴建设有限公司，监理单位：广东省建东工程监理有限公司） | 顶楼有两个2米x1米的洞口未做临边防护； 排栅断口处未加“之”字撑加强，未连续设置； 1#楼人员地面围栏未封闭，施工升降机司机室随意拆除； 3#楼施工升降机二层未设层门，且卸料平台两侧临边防护不严； 塔机附着装置未按方案实施； 塔机附着杆涉嫌使用非原厂配件； 安全网送检数量严重不足，未提供外墙挂石后置锚件抗拔力检验报告； 未及时办理主体结构验收，滞后于工程进度较多； 随意设工程通道，且未加防护栅； 小区牌坊装修操作平台缺扫地杆； 汛期防汛未设置领导值班制度； 消防水泵时间控制参数不合理。 |
| 2 | 南海区三山厂区（爱碧斯健护产业中心）生产车间1、宿舍（建设单位：佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司，施工单位：广州市房屋开发建设有限公司，监理单位：佛山禅建监理有限公司） | 电缆沿着脚手架搭设；分配电箱存在设置插座的现象； 外排栅平桥内立杆缺临边防护； 宿舍乱拉电线现象较多； 宿舍楼排栅断口处无设置连续“之”字撑加强，脚手架立杆内侧防护不严，且通行施工层未设置人行施工梯，施工人员上下靠攀爬； 总配电箱漏电开关参数不符合规范要求，多出电线电缆有老化，破损露铜现象； 塔机基础积水严重，附着处调节螺栓无锁紧螺母； 附着杆的连接调节杆变形严重； 混凝土试件标识内容不完整。 工程试桩记录未有各方责任主体会签和形成结论。 桩分部验收手续不完善。 宿舍楼C45回弹检测不足。 |
| 3 | 顺德区招商铂岸花园（建设单位：佛山招商果岭房地产有限公司，施工单位：四川广厦建筑工程有限公司，监理单位：广东竞成工程项目管理有限公司） | 13号楼12层同条件试件标识与放置位置楼层信息不一致。 14号楼施工升降机左笼进料口电器联失效； 钢筋加工场调直机进料口未进行防护； 排栅与建筑物间隙大于300mm但未做临边防护； 脚手架连墙件与方案不符； 工地围墙外侧喷淋系统未开，道路有淤泥、积尘； 14号楼商铺地下室面板积水严重；材料堆放混乱，容易滋生蚊虫； 消防水泵取电方式不符合规范要求； 安全网及扣件的送检数量严重不足； 14号楼C30、C50回弹检测不足。 |
| 4 | 高明区美的鹭明花园1-4座商业楼、1-12座住宅楼、14-15座电房及地下室（建设单位：高明区美的房地产发展有限公司，施工单位：广东建星建造集团有限公司，监理单位：广州广骏工程监理有限公司） | 使用的专有粘结剂砌筑方案手续和进场审批报验资料不完善。 混凝土试件养护室温湿度不符合要求。 灰砂堆得过高；建筑垃圾堆放零散，且未覆盖； 宿舍有大功率电器煮食现象； 特种作业人员未上网检查，一名人员涉嫌使用假证； 12#爬架通道堆放施工材料造成道路不顺畅； 消防通道被钢筋加工场的材料阻塞，通道只能半通行； 安全文明施工费用的投入与计划相差大； 消防水泵目前未有水，取电方式不符合规范要求； 施工升降机超载显示失效； 塔机维保频率不足； 未能提供安全网及扣件的送检报告； 12座C30、C40回弹检测不足。 |
| 5 | 三水区欧雅右岸春天16-22栋及地下室、垃圾站 （建设单位：佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司 ，施工单位：浙江新东阳建设集团有限公司，监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司） | 工程试桩记录未有各方责任主体会签和形成结论。 桩分部验收手续不完善。 消防水泵搭设在脚手架上； 工地内洒水不足； 脚手架断口处未加“之”字撑加强； 转角处脚手架连墙件不足，且模板支撑与脚手架相连； 兜底网不按每10米一道的要求落实； 电梯井口拆模后未及时围蔽； 基坑无沉降观测资料。 |