附件

2018年6月巡查记录汇总表

| 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禅城 | 佛山市禅城区佛山大道东侧、亲仁路北侧项目 | 6月6日 | 建设单位：佛山华枫房地产开发有限公司 | 现场存在没有标识且未拆模的混凝土试块； 没按要求设置预拌砂浆池，预拌砂浆直接倾倒于施工路面上。且防雨措施不到位，影响砂浆质量； 3、现场钢筋加工场没有防护棚，钢筋机械连接没按要求作工艺试验检测； 4、相关施工记录不全，如混凝土养护记录、主体沉降观测记录； 5、7号楼进入装修阶段，砌体砂浆试块检验报告仍未出具，主体混凝土抗压强度未作评定，实体检测报告未出具，主体未经验收合格的情况下，违规对主体结构进行隐蔽施工； 6、7号楼专业装饰装修单位进场未办理资质报审； 7、未见专业装饰装修工程的相关质量控制资料； 8、总配电箱没有做重复接地； 9、氧气，液化石油气、油漆等与可燃材料堆放与同一仓库不符合要求； 10、电缆沿外排栅敷设。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广州金辉建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东海外建设监理有限公司 |  |  |  |
| 南海 | 佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目住院楼A | 6月13日 | 建设单位：佛山市南海区人民医院 | 1、基坑未按方案施工，基坑边有堆载现象； 2、电梯井防护门未及时恢复； 工地未做到工完场清； 饭堂卫生环境差，饭堂工作人员未能提供健康证，饭堂未办理餐饮许可证。 工人宿舍有电线乱拉及有使用大功率电器现象； 项目经理B证过期未及时补办； 消防水泵取电方式不符合规范要求； 总配电箱漏电开关参数不符合规范要求。 | 整改告知书：无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：汕头市朝阳建筑工程总公司 |  | 整改回复：无 |  |
|  |  |  | 监理单位：广东创南工程管理有限公司 |  |  |  |
| 禅城 | 禅城区拆迁（征收）安置房建设工程 | 6月19日 | 建设单位：禅城区国土城建和水务局 | 1、顶楼有两个2米x1米的洞口未做临边防护； 2、排栅断口处未加“之”字撑加强，未连续设置； 3、1#楼施工升降机地面围栏未封闭，司机操作室随意拆除； 4、3#楼施工升降机二层未设层门，且卸料平台两侧临边防护不严； 5、塔机附着装置未按方案实施； 6、塔机附着杆涉嫌使用非原厂配件； 7、安全网送检数量严重不足，未提供外墙挂石后置锚件抗拔力检验报告； 8、未及时办理主体结构验收，滞后于工程进度较多； 9、首层随意设施工通道，且未加防护栅； 10、小区牌坊装修操作平台缺扫地杆； 11、汛期防汛未建立领导值班制度； 12、消防水泵时间控制参数不合理。 | 整改告知书：佛建质No0000226 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：中兴建设有限公司 |  | 整改回复：《佛山市禅城区国土城建和水务局关于建设工程质量安全生产整改告知书整改情况的报告》 |  |
|  |  |  | 监理单位：广东省建东工程监理有限公司 |  |  |  |
| 高明 | 高明区美的鹭明花园1-4座商业楼、1-12座住宅楼、14-15座电房及地下室 | 6月20日 | 建设单位：高明区美的房地产发展有限公司 | 1、使用的专有粘结剂砌筑方案手续和进场审批报验资料不完善； 2、混凝土试件养护室温湿度不符合要求； 3、灰砂堆得过高；建筑垃圾堆放零散，且未覆盖； 4、宿舍有大功率电器煮食现象； 5、12#爬架通道堆放施工材料造成道路不顺畅； 6、消防通道被钢筋加工场的材料阻塞，通道只能半通行； 7、安全文明施工费用的投入与计划相差大； 8、消防水泵目前未有水，取电方式不符合规范要求； 9、施工升降机超载显示失效； 10、塔机维保频率不足； 11、未能提供安全网及扣件的送检报告； 12、部分楼座的C30、C40混凝土强度不足。 | 整改告知书：无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广东建星建造集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广州广骏工程监理有限公司 |  | 整改回复：无 |  |
| 三水 | 三水区欧雅右岸春天16-22栋及地下室、垃圾站 | 6月20日 | 建设单位：佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司 | 1、工程试桩记录未有各方责任主体会签和形成结论； 2、桩分部验收手续不完善。 3、消防水立管沿脚手架搭设； 4、工地内洒水不足造成道路积尘严重； 5、脚手架断口处未加“之”字撑加强； 6、转角处脚手架连墙件不足，且模板支撑与脚手架相连； 7、兜底网不按每10米一道的要求落实； 8、电梯井口拆模后未及时围蔽； 9、基坑无沉降观测资料。 | 整改告知书：无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：浙江新东阳建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整改回复：无 |  |
|  |  |  | 监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司 |  |  |  |
| 南海 | 南海区三山厂区（爱碧斯健护产业中心）生产车间1、宿舍 | 6月21日 | 建设单位：佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司 | 1、电缆沿着脚手架搭设；分配电箱存在设置插座的现象； 2、外排栅平桥内立杆缺临边防护不严，未设拦腰杆； 3、宿舍乱拉电线现象严重； 4、宿舍楼排栅断口处无设置连续“之”字撑加强，脚手架立杆内侧防护不严，且施工层未设置人行施工梯，施工人员上下靠攀爬； 5、总配电箱漏电开关参数不符合规范要求，多处电线电缆有老化，破损露铜现象； 6、塔机基础积水严重，附着处调节螺栓无锁紧螺母； 7、附着杆的连接调节杆变形严重； 8、混凝土试件标识内容不完整； 9、工程试桩记录未有各方责任主体会签和形成结论； 10、桩分部验收手续不完善； 11、宿舍楼C45混凝土强度不足。 | 整改告知书：无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广州市房屋开发建设有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：佛山禅建监理有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整改回复：无 |  |
| 顺德 | 顺德区招商铂岸花园 | 6月21日 | 建设单位：佛山招商果岭房地产有限公司 | 1、13#楼12层同条件试件标识与放置位置楼层信息不一致； 2、14#楼施工升降机左笼进料口电器联锁失效； 3、钢筋加工场调直机进料口未防护； 4、排栅与建筑物间隙大于300mm但未做临边防护； 5、脚手架连墙件与方案不符； 6、工地围墙外侧喷淋系统未开，道路有淤泥、积尘； 7、14号楼商铺地下室面板积水严重；材料堆放混乱，容易滋生蚊虫； 8、消防水泵取电方式不符合规范要求； 9、安全网及扣件的送检数量严重不足； 10、14号楼C30、C50混凝土强度不足。 | 整改告知书：无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：四川广厦建筑工程有限公司 |  | 整改回复：无 |  |
|  |  |  | 监理单位：广东竞成工程项目管理有限公司 |  |  |  |

2018年7月巡查记录汇总表

| 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南海 | 美华国际金融贸易中心 | 7月4日 | 建设单位:佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 | 标准养护室温湿度养护条件不符合要求； 2.施工消防供水未从总断路器上端接入； 3.临时消防车道设置不符合消防规范要求； 4.高大模板支架正在搭设中，未严格按方案要求进行搭设的部位须完善； 5.外脚手架工程顶层平桥未设拦腰杆，安全平网残缺须更换； 6.部分工人宿舍有使用大功率电器现象； 7.该项目集体饭堂未能出示餐饮服务许可证。 8.现场监督抽样“鑫龙宇”安全立网1组，经检测不合格。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广东省电白建筑集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司 |  |  |  |
| 顺德 | 润汉幸福汇广场（一期） | 7月11日 | 建设单位：佛山市润汉房地产开发有限公司 | 1.12米高支模方案未经专家评审； 2.落地式脚手架立杆有悬空现象，搭设进度滞后于施工进度，开口处无连续斜撑，连墙件未按方案要求设置且数量严重不足，纵横扫地杆设置不符合规范要求，架体内侧临边无拦腰杆，模板撑系统与外脚手架混搭； 3.总配电箱漏电开关参数不符合规范要求； 4.1座已完成二层楼面施工，养护室内没有首层柱和二层楼板结构的标养准养护试件。 | 整改告知书： 佛建质No.0000227 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：佛山市顺德区新顺诚建筑工程有限公司 |  | 整改回复： 要求7月18日前回复 |  |
|  |  |  | 监理单位：佛山市顺德建设监理有限公司 |  |  |  |
| 三水 | 厂房六、厂房七 | 7月18日 | 建设单位：广东皇派家居科技有限公司 | 标准养护箱失效，箱内试块没有标识； 饭堂工作人员无健康证； 工人宿舍内有乱拉乱接用电现象； 洗车槽沉淀池没按三级过滤设置； 脚手架与模板支架有混搭现象； 作业层临边防护高度不足且没设防护平网； 氧气瓶与乙炔瓶没按要求分开存放； 物料提升机卸料平台与脚手架混搭，且没设连续斜撑。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：佛山市云东海建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东钧信监理咨询有限公司 |  |  |  |
| 禅城 | 奇槎片区公办学校（暂未命名）新建项目 | 7月19日 | 建设单位：禅城东部商务区投资建设有限公司 | 外窗材料试验报告未有出具便使用； 分项工程验收未完善相关签章手续； 有作业人员不戴安全帽； 连廊外脚手哿没挂安全立网； 连廊及楼梯临边防护不严； 分配电箱违规装设多个插座，存电线电缆乱拉乱接现象。 所有220V电动工具没配专用开关箱； 空气压缩机传动系统无防护装置； 未按要求开启喷淋设施防治扬尘，部分裸土未覆盖； 木工木屑未及时清理，文明施工较混乱。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：佛山市德通城市建设工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东创南工程管理有限公司 |  |  |  |
| 禅城 | 禅城区拆迁（征收）安置房建设工程 | 7月19日 | 建设单位：禅城区国土城建和水务局 | 个别脚手架开口处未设置连续横向斜撑。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：中兴建设有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东省建东工程监理有限公司 |  |  |  |
| 顺德 | 佛山市顺德区郑裕彤中学综合实验楼 | 7月20日 | 建设单位：佛山市郑裕彤中学 | 楼梯扶手高度及安装质量均不符合范要求； 屋面保护层开裂严重； 无门窗三性试验报告，窗玻璃检测结果不达标； 物料提升机自动停层装置失效； 绿色建筑各项要求未在施工环节落实。 | 整改告知书： 佛建质No.0000228 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：惠州市建筑工程总公司 |  | 整改回复： 要求7月27日前回复 |  |
|  |  |  | 监理单位：广东立德建设监理有限公司 |  |  |  |
| 顺德 | 泰和红郡府一期工程 | 7月20日 | 建设单位：佛山市顺德区中维房地产开发有限公司 | 建筑物内消防栓接口少于2套； 塔式起重机最高一道附墙的螺杆长度不足以致啮合长度不完全； 三防应急预案未按当地水文条件制定，未制定汛期责任人带班值班制度。 4#楼脚手架开口处横向斜撑未连续设置，33层电梯井口、楼梯临边未设置防护，悬挑式卸料平台钢丝绳卡安装方向错误。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：中城建设有限责任公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广州穗峰建设工程监理有限公司 |  |  |  |
| 南海 | 云山峰境花园四期 | 7月24日 | 建设单位：佛山市宏越房地产开发有限公司 | 雨后检查发现天面层落水管周边、排烟管道周边及外顶层外窗有渗水现象； 电梯虽经检测，但未出具检测报告。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：佛山市南海第二建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广州宏达工程顾问有限公司 |  |  |  |
| 南海 | 保利滨湖广场 | 7月24日 | 建设单位：佛山市保利昊峰房地产有限公司 | 屋面花架结构支撑脚手架与施工脚手架部分杆件相连； 脚手架开口处横向斜撑未连续设置； 钢筋场设备开关箱缺隔离开关； 施工升降机上限装置安装位置不正确； 部分管道井口防护不严； 工人宿舍用电存在乱拉乱接电线现象； 集体食堂无餐饮服务许可证，工作人员无健康证，食品原材料无购进记录，食堂内外卫生环境差。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：中建三局第一建设工程有限责任公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东重工建设监理有限公司 |  |  |  |
| 高明 | 佛山市高明区西江新城第一小学 | 7月25日 | 建设单位：佛山市高明区沧江中学教育投资有限公司 | 食堂落地式脚手架的剪刀撑变形严重，立杆变形，平桥临边防护不严且未设兜底网； 2#施工升降机左笼门机械和电器联锁失效； 1#、2#施工升降机卸料平台4～5层段未设之字横向斜撑。 | 整改告知书： 佛建质No.0000229 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：江西国新建设工程有限公司 |  | 整改回复： 要求8月1日前回复 |  |
|  |  |  | 监理单位：上海华城工程建设管理有限公司 |  |  |  |
| 高明 | 江滨香格里花园四期 | 7月25日 | 建设单位：佛山市高明江滨新城房地产有限公司 | 总配电箱漏电保护器参数不符合规范要求； 外脚手架开口处无设连续横向斜撑； 69号楼施工消防水管安装滞后； 2#施工升降机天窗电气联锁失效。 | 整改告知书： 佛建质No.0000230 |  |
|  |  |  | 施工单位：浙江东阳建工集团有限公司 |  | 整改回复： 要求8月1日前回复 |  |
|  |  |  | 监理单位：佛山市建友监理有限公司 |  |  |  |
| 三水 | 旭辉华祥花园4#、5#、6#、7#、8#、37# （一期北区地下室） | 7月26日 | 建设单位：佛山市华祥房地产开发有限公司 | 总配电箱漏电保护器参数不符合规范要求； 消防水泵的取电方式不符合规范要求，消防栓未按每层设置且未配备消防水带； 悬挑脚手架底部未封闭，外围部分剪刀撑未连续设置，卸何钢丝绳及悬挑卸料平台钢丝绳绳卡卡口安装方向错误； 施工升降机卸料平台及脚手架开口处未设之字连续横向斜撑； 食堂未办理餐饮服务许可证，且工作人员未持有效健康证； 标养室没有做到温湿双控，砂浆试件没有标识。 | 整改告知书： 佛建质 No.0000231 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：上海新置建筑工程有限公司 |  | 整改回复：三建报〔2018〕122号关于旭辉华祥花园4#、5#、6#、7#、8#、37#及北区地下室工程存在问题的整改报告 |  |
|  |  |  | 监理单位：广州市穗芳建设咨询监理有限公司 |  |  |  |