佛山市房屋白蚁防治工作指引

（征求意见稿）

为进一步规范我市房屋白蚁防治工作，提高施工质量和服务水平，促进房屋白蚁防治市场健康、有序发展，结合我市白蚁防治行业房屋白蚁防治工作情况，制定本工作指引。

一、本指引适用于本市行政区域内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对既有房屋的白蚁检查与灭治。

二、白蚁防治单位应严格按照国家、省、市有关技术标准、规范和规程进行白蚁预防设计和施工，建立健全白蚁防治质量保证体系。

三、新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防项目正式开工前，白蚁防治单位应在项目范围内进行蚁患调查，结合项目的具体情况制订施工方案。

四、白蚁防治相关主体应各施其职，避免施工过程不衔接而影响白蚁预防工程施工质量。白蚁防治单位应委派专人与项目建设单位、监理单位加强沟通联系，及时了解现场建筑施工工程进度，协调、配合建筑施工单位的施工安排；建设单位应委派专人联系，并提供必要的配合，协调白蚁防治单位和建筑施工单位的施工安排；监理单位应对新建房屋建筑工程的白蚁预防各环节施工做好检查、记录、审核等监督工作。

五、白蚁预防工程施工前工作准备。白蚁防治单位应根据项目工程施工方案和现场建筑工程进度情况进行技术交底和安全施工，交底内容包括施工段划分、施工程序、施工技术、安全保障措施、使用药物（种类、剂型、剂量、浓度）处理方法、施工质量标准等。

六、白蚁预防工程施工要求。白蚁防治单位应按当天工程量备足使用药物、施工设备、劳保用品，施工时使用药物须妥善保管，应做好施工自检记录和施工段确认记录; 施工过程中，白蚁防治单位应及时通知监理工程师进行施工检查和施工质量验收及当天施工完工的技术交底; 每天施工后，白蚁防治单位应将剩余药物和施工器械清点记录后，运回仓库，不得将剩药、施工器械留置现场，以免发生安全事故。

七、白蚁预防工程的验收和建档。白蚁预防工程完工后，应按照现行国家和省行业标准规定进行施工质量专项验收，白蚁预防工程专项验收合格后，应签署《房屋白蚁预防工程施工质量专项验收表》，验收后应建立预防工程技术档案。

八、既有房屋的白蚁灭治，白蚁防治单位应根据房屋的类型、用途和结构，在施工前应进行现场勘查，并填写勘查记录，根据白蚁种类、危害特征和业主的具体要求编制施工方案。施工过程中应做好现场记录，工程完工后，双方应在验收证明中签字确认，并将有关工程资料整理归档。

九、房屋进行白蚁防治处理后，白蚁防治单位应定期进行复查。作预防处理的新建房屋工程竣工后，前五年每年复查一次，以后在合同有效期内每年复查二次；作灭治处理的既有房屋的复查，参照新建房屋的标准执行。复查时，白蚁防治专业人员应对房屋进行全面细致的检查，如发现白蚁危害，应及时采取措施进行灭治。复查完毕，应填写《白蚁预防（灭治）工程回访复查表》，并会同房屋所有人或房屋管理单位签字盖章，一式两份，双方各执一份存档备查。

十、各区住建部门按属地管理的原则应加强房屋白蚁防治工程监管，适时开展监督检查，加大对相关责任单位、责任人员到岗履职的监督和查处力度，对监管过程中发现的违法违规行为，依法依规予以处理。